## Slide 1: MK SISTEM DIGITAL SESI II SISTEM BILANGAN
OLEH:
Iskandar ikbal
UNIKOM

## Slide 2: Bahasan
Perbedaan tipe rangkaian digital dan rangkaian analog
Sistem bilangan dan konversinya
Kode biner lainnya

## Slide 3: Beda rang. digital dan rang. analog
Ada dua tipe sinyal, yaitu:
  Sinyal analog atau kontinue
  Sinyal digital atau diskrit
Rangkaian yang menggunakan sinyal analog diklasifikasikan sebagai rangkaian analog
Rangkaian yang menggunakan sinyal digital diklasifikasikan sebagai rangkaian digital

## Slide 4: Beda rang. digital dan rang. analog
Contoh bentuk sinyal analog dan digital pada detak jantung manusia
Sinyal Analog,
Memiliki kisaran nilai dari
Vmin hingga Vmax
Sinyal Digital,
memiliki nilai Low dan High

## Slide 5: Beda rangk. digital dan rangk. analog
Logika Positif
Low = L = 0
High = H = 1
Logika negatif
Low = L = 1
High = H = 0

## Slide 6: Sistem Bilangan
Sistem bilangan yang sering digunakan dalam sistem digital:
Bilangan basis sepuluh (desimal)
Bilangan basis dua (Biner)
Bilangan basis delapan (Oktal)
Bilangan basis enam belas (Heksadesimal)

## Slide 7: Sistem Bilangan
Secara umum, setiap bilangan D adalah

## Slide 8: Sistem Bil. Desimal (SBD)
memiliki sepuluh buah simbol, yaitu:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
sehingga sistem bil. ini dinamai sistem bilangan basis 10 (sepuluh).
Bobot pada SBD dimulai dari paling kanan ke kiri adalah : satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya atau 100, 101, 102, 103, ..., 10n.
Contoh :
67810 atau 678D 
678 D = (6 x 102) + (7 x 101) + (8 x 100)
= (6 x 100) + (7 x 10) + (8 x 1)
dapat kita baca “enam ratus tujuh puluh delapan desimal”.

## Slide 9: Sistem Bil. Biner (SBB)
memiliki dua buah simbol, yaitu:
‘0’ dan ‘1’.
sehingga sistem bil. ini dinamai sistem bilangan basis 2 (dua).
Bobot pada SBB dimulai dari paling kanan ke kiri adalah : satuan, duaan, empatan, delapanan, dan seterusnya atau 20, 21, 22, 23, ..., 2n.
Contoh :
110012 atau 11001B
dapat dibaca “satu satu nol nol satu biner”.

## Slide 10: Sistem Bil. Oktal (SBO)
memiliki delapan buah simbol, yaitu:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
sehingga sistem bil. ini dinamai sistem bilangan basis 8 (delapan).
Bobot pada SBO dimulai dari paling kanan ke kiri adalah :
satuan, delapanan, 64-an, 512-an dan seterusnya atau 80, 81, 82, 83 sampai 8n.
Contoh :
76408 atau 7640O
dapat dibaca “tujuh enam empat nol oktal”.

## Slide 11: Sistem Bil. Oktal (SBO) (Lanjutan)
Tabel ekivalen SBO thd SBB

## Slide 12: Sistem Bil. Heksadesimal (SBH)
memiliki enam belas buah simbol, yaitu:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F.
sehingga sistem bil. ini dinamai sistem bilangan basis 16 (enam belas).
Bobot pada SBH dimulai dari paling kanan ke kiri adalah :
Contoh :
78A916 atau 78A9H
dapat dibaca “tujuh delapan A sembilan heksadesimal”.

## Slide 13: Konversi Bilangan
Konversi ke SBD & sebaliknya
Konversi SBH ke SBD & sebaliknya
Konversi SBB ke SBH & sebaliknya

## Slide 14: Konversi SBB ke SBD
dilakukan dgn menjumlahkan bobot bil. biner yang bernilai ‘1’ .
contoh 1 : konversikan nilai biner 110101B .
contoh 2 : konversikan nilai biner 1111101110B .

## Slide 15: Konversi SBD ke SBB
dilakukan dengan cara membagi dua bil. desimal secara berulang-ulang hingga hasil pembagian bernilai 0 (nol). Selanjutnya kita tuliskan sisa setiap pembagian yang telah dilakukan. (Sisa pembagian paling awal disimpan dipaling kanan)
contoh 1 : konversi nilai desimal 14.

## Slide 16: Konversi SBD ke SBB (Lanjutan)
contoh 2 : konversi nilai desimal 29.

## Slide 17: Konversi SBH ke SBD
dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali digit heksadesimal dengan bobot bilangannya.
contoh : konversi nilai heksadesimal 176DH.

## Slide 18: Konversi SBD ke SBH
dilakukan dengan cara membagi 16 bil. desimal secara berulang-ulang hingga hasil pembagian bernilai 0 (nol). Selanjutnya kita tuliskan hasil bagi dan sisa setiap pembagian yang telah dilakukan.
contoh : konversi nilai desimal 1000.

## Slide 19: Konversi SBH ke SBB
setiap digit SBH sama dgn 4 bit pada SBB. Sehingga kita dapat melakukan konversi tiap digit.
contoh : konversi nilai heksadesimal 9765H.

## Slide 20: Konversi SBB ke SBH
dpt dilakukan dgn cara mengelompokkan per 4 bit mulai dari sebelah kanan ke kiri. Jika jumlah bit paling kiri tidak mencapai 4 bit setelah pengelompokkan, maka tambahkan angka ‘0’ pada bagian sebelah kiri bit tersebut hingga diperoleh 4 bit.

## Slide 21: Konversi SBB ke SBH (Lanjutan)
Contoh :
1. konversi biner 1110 0111 0010 1011B ke bil. heksadesimal.
2. konversi biner 0010 0001 0100 1101B ke bil. heksadesimal.

## Slide 22: Tabel Konversi SBL thd SBB dan SBH

## Slide 23: Binary Code
Binary Code
BCD
ASCII
Gray
2-out-of-5
7-segment
Hamming

## Slide 25: Selesai