## Slide 1: MK SISTEM DIGITAL PENYEDERHANAAN RANGKAIAN
OLEH :
ISKANDAR IKBAL
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
UNIKOM

## Slide 2: Pendahuluan
Kita ketahui terdapat dua bentuk ekspresi Boolean yaitu
Sum of Product (SOP) atau persamaan ‘minterm’
  Product of Sum (POS) atau persamaan ‘maksterm’

## Slide 3: Peta Karnaugh
Metoda peta Karnaugh dihasilkan oleh Maurice Karnaugh tahun 1953 untuk menyederhanakan rangkaian logika.
Metoda Peta Karnaugh akan dihasilkan rangkaian yang sederhana, berbeda dengan menggunakan teorema Boolean yang memerlukan kecerdikan dalam penyederhanaannya.
Metoda Peta Karnaugh akan menghasilkan ekspresi dalam bentuk SOP.
Banyaknya sel pada peta karnaugh sesuai dengan banyaknya kemungkinan dalam tabel kebenaran, yaitu 2n dengan n adalah banyaknya variabel
  Dua variabel  4 sel
  Tiga variabel  8 sel
  Empat Variabel  16 sel

## Slide 4: Dua variabel
B A | 0 | 1
0 | m0 | m1
1 | m2 | m3
A | B | F
0 | 0 | m0
0 | 1 | m1
1 | 0 | m2
1 | 1 | m3
Tabel Kebenaran 2 variabel
K-Map 2 variabel
_
B
B
A
_
A

## Slide 5: Dua variabel
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Tabel Kebenaran 2 variabel
K-Map 2 variabel
Persamaan sederhana yang didapat ?
B A | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
B
A
_
A

## Slide 6: Tiga variabel
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | m0
0 | 0 | 1 | m1
0 | 1 | 0 | m2
0 | 1 | 1 | m3
1 | 0 | 0 | m4
1 | 0 | 1 | m5
1 | 1 | 0 | m6
1 | 1 | 1 | m7
C AB | 0 | 1
00 | m0 | m1
01 | m2 | m3
11 | m6 | m7
10 | m4 | m5
Tabel Kebenaran 3 variabel
K-Map 3 variabel
_
A
A
B
_
B
_
B
_
C
C

## Slide 7: Tiga variabel
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
C AB | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 0 | 0
11 | 0 | 0
10 | 1 | 1
Tabel Kebenaran 3 variabel
K-Map 3 variabel
Persamaan sederhana yang didapat ?
_
A
A
B
_
B
_
B
_
C
C

## Slide 8: Empat variabel
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | m6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m8 | m9 | m11 | m10
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | m0
0 | 0 | 0 | 1 | m1
0 | 0 | 1 | 0 | m2
0 | 0 | 1 | 1 | m3
0 | 1 | 0 | 0 | m4
0 | 1 | 0 | 1 | m5
0 | 1 | 1 | 0 | m6
0 | 1 | 1 | 1 | m7
1 | 0 | 0 | 0 | m8
1 | 0 | 0 | 1 | m9
1 | 0 | 1 | 0 | m10
1 | 0 | 1 | 1 | m11
1 | 1 | 0 | 0 | m12
1 | 1 | 0 | 1 | m13
1 | 1 | 1 | 0 | m14
1 | 1 | 1 | 1 | m15
A
B
C
D
_
D
_
D
_
A
_
C
_
B
_
B

## Slide 9: Empat variabel
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 0 | 0
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Persamaan sederhana yang didapat ?
A
B
C
D
_
D
_
D
_
A
_
C
_
B
_
B

## Slide 10: Penyederhanaan pada K-MAP
Pengelompokkan nilai ‘1’ yang saling berdekatan.
  pairs (pasangan),
  quads dan
  octet.

## Slide 11: Pairs
Akan menghilangkan sebuah variabel
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 1 | 0
01 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | O | 1 | 1
10 | 0 | O | 0 | 0
A
B
C
D
_
D
_
D
_
A
_
C
_
B
_
B
_ _
ABD
ABC
_ _
BCD
F =
+
+

## Slide 12: Quad
Akan menghilangkan 2 buah variabel
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 1 | 0
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | O | 0 | 0
A
B
C
D
_
D
_
D
_
A
_
C
_
B
_
B
_
AD
AB
F =
+

## Slide 13: Octet
Akan menghilangkan 3 buah variabel
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | O | 0 | 0
A
B
C
D
_
D
_
D
_
A
_
C
_
B
_
B
F = B

## Slide 14: Overlapping
Mengelompokkan logika ‘1’ yg sama lebih dari 1 klpmk
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | O | 0 | 0
_
ABC
BD
F =
+

## Slide 15: Rolling
Mengelompokkan logika ‘1’ dg cara penggulungan.
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | O | 0 | 1
_ _
BD
F =
1
1
1
1

## Slide 16: Rolling
Mengelompokkan logika ‘1’ dg cara penggulungan.
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
_
B
F =
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 17: Redundant
Kelompok berlebih
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 0 | O | 0 | 0
_
ABC
F =
+
+
_
ABD
_
BCD

## Slide 18: Don’t care
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | x | x
01 | 0 | 0 | 1 | x
11 | 0 | x | 1 | 1
10 | 0 | O | x | x
C
F =

## Slide 19: Konklusi
isikan nilai ‘1’ pada peta Karnaugh minterm dg nilai ‘1’ pada tabel kebenaran. Selanjutnya yang bernilai ‘0’,
lingkari oktet, quad dan pairs. Ingat roll dan overlap untuk memperluas pengelompokan,
jika ada sisa bernilai ‘1’ lingkari,
hilangkan kelompok yang berlebihan,
tuliskan ekspresi Boolean dalam bentuk SOP dengan meng OR kan perkalian (product term) dari kelompok lingkaran.

## Slide 20: SELESAI